Машины, регистрируемые в органах

гостехнадзора

Сборник

часть 5

Бульдозеры

Бульдозеры гусеничные

| Трактор Т-800 (Т-75.01) Вид движителя гусеничный Двигатель: модель 6ДМ-2Т мощность, кВт (л.с.) 603(820) объем, см3 43640 Конструкционная масса, кг 106000 Конструктивная скорость, км/ч 10,6 Габаритные размеры, мм 7945х4185х4775 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер ДЗ-118 Вид движителя гусеничный Базовый трактор ДЭТ-250М2 Двигатель: модель В-31М2 мощность, кВт (л.с.) 258(350) объем, см3 38880 Конструкционная масса, кг 40700 Конструктивная скорость, км/ч 19 Габаритные размеры, мм 9245х4310х3240 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| Бульдозер ДЭТ-320 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-7511.10-18 мощность, кВт (л.с.) 258(350) объем, см3 14860 Конструкционная масса, кг 40600 Конструктивная скорость, км/ч 15,7 Габаритные размеры, мм 7470х4250х3990 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| Бульдозер ДЭТ-350 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель В-35ИН мощность, кВт (л.с.) 257(350) объем, см3 38880 Конструкционная масса, кг 34800 Конструктивная скорость, км/ч 16 Габаритные размеры, мм 6250х3170х3955 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| Бульдозер ДЭТ-250М2 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель В-35ИН мощность, кВт (л.с.) 257(350) объем, см3 38880 Конструкционная масса, кг 32300 Конструктивная скорость, км/ч 16 Габаритные размеры, мм 9940х4250х3215 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |

| Бульдозер Б-13.6020ЕН Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-236Б-4 мощность, кВт (л.с.) 184(250) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 24520 Конструктивная скорость, км/ч 9,5 Габаритные размеры, мм 7490х3730х3180 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер Б 12 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-236Б-4 мощность, кВт (л.с.) 158(215) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 24520 Конструктивная скорость, км/ч 10 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| Бульдозер Б 10М2 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-236НЗ / Д-180М1 мощность, кВт (л.с.) 139(190) / 132(180) объем, см3 11150 / 14480 Конструкционная масса, кг 20620 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6630х3230х3430 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |

| Бульдозер Б 11 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-10М2.6000 Двигатель: модель ЯМЗ-236НЗ мощность, кВт (л.с.) 139(190) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 20110 Конструктивная скорость, км/ч 10,8 Габаритные размеры, мм 6676х3200х3245 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер Б 10М.6000-1Е Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-236НЗ мощность, кВт (л.с.) 139(190) объем, см3 11150 Конструкционная масса, кг 15330 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 4290х2480х3180 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| Бульдозер Б 10.03 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-180.001-1 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 20795 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6785х3310х3250 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |

| Бульдозер Б 10.43 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-180.001-1 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 20745 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6645х3310х3250 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер Б 10.02 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-180.001-1 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 17800 / 20185 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6495х3310х3250 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| Бульдозер Б 10М(ГМТ) Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-10М.0000 Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 18870 Конструктивная скорость, км/ч 8,7 Габаритные размеры, мм 6720х3310х3250 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |

| Бульдозер Б 10М(МТ) Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-10М.0100 Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 18425 Конструктивная скорость, км/ч 10,3 Габаритные размеры, мм 6760х3310х3180 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер Б 170М1.03-55В Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 18100 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6422х3420х3065 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| Бульдозер Б 10МБ (болотоходный) Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 17300 Конструктивная скорость, км/ч 10,3 Габаритные размеры, мм 6760х3230х3145 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |

| Бульдозер Б 170М1.01ЕР Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 19570 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6867х3310х3180 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер Б 10.1111-ЕН Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-160 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 13530 Конструкционная масса, кг 18700 Конструктивная скорость, км/ч 9 Габаритные размеры, мм 6200х3220х3550 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| Бульдозер Б 170.М1Б.01 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-160.11Б-1 мощность, кВт (л.с.) 103(140) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 20150 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6270х4260х3125 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |

| Бульдозер Б 140.41.В1 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 103(140) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 15200 Конструктивная скорость, км/ч 8,7 Габаритные размеры, мм 5320х3200х3180 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Трактор Т-35.01 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 103(140) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 15200 Конструктивная скорость, км/ч 8,7 Габаритные размеры, мм 5320х3200х3180 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |
| Трактор ТМ-25.01 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 103(140) объем, см3 14480 Конструкционная масса, кг 15200 Конструктивная скорость, км/ч 8,7 Габаритные размеры, мм 5320х3200х3180 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |

| Бульдозеры Т-25.01Я, Т-25.01К, Т-25.01И, Т-25.01К-1 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-8501.10 / Cummins KTTA-19C Iveco F3B / Cummins QSХ15-С440 мощность, кВт (л.с.) 298(405) / 279(380) 302(410) / 308(419) объем, см3 25860 / 18850 / 12880 / 14990 Конструкционная масса, 46200 Конструктивная скорость, км/ч 12,8 Габаритные размеры, мм 8880х4320х3970 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер Т-20.01 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-20.01 Двигатель: модель ЯМЗ-238Б-21 / Cummins М11-С310 мощность, кВт (л.с.) 220(300) / 215(292) объем, см3 14860 / 11000 Конструкционная масса, 40700 Конструктивная скорость, км/ч 10,4 Габаритные размеры, мм 8320х3940х3695 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |
| Бульдозер Т-15.01 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-15.01 Двигатель: модель ЯМЗ-238НД4-1 мощность, кВт (л.с.) 184(250) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 28500 Конструктивная скорость, км/ч 11,1 Габаритные размеры, мм 7350х3820х3880 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |

| Бульдозер Четра - 11 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-11.01 Двигатель: модель ЯМЗ-236ДК-7 / Cummins 6СТ8.3-С178 мощность, кВт (л.с.) 127(173) / 123(167) объем, см3 11150 / 8300 Конструкционная масса, 20300 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 6480х3320х3492 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер Т-11.01 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-11.01 Двигатель: модель ЯМЗ-236ДК-7 / Cummins 6СТ8.3-С мощность, кВт (л.с.) 127(173) / 123(167) объем, см3 11150 / 8300 Конструкционная масса, 20300 / 20000 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 6480х3320х3492 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |
| Бульдозер ДЗ-240С Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-238М2 мощность, кВт (л.с.) 176(240) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 18700 Конструктивная скорость, км/ч 9 Габаритные размеры, мм 6200х3220х3550 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» |  |

| Бульдозер ДЗ-171.1 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-170М1.01 Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 14480 Конструкционная масса, 17500 Конструктивная скорость, км/ч 12 Габаритные размеры, мм 5700х3420х3065 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер ТС-10 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-236М2 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 16800 Конструктивная скорость, км/ч 9 Габаритные размеры, мм 6415х3240х3090 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский завод строительно-дорожных машин» |  |
| Бульдозер ДЗ-182С / ДЗ-182.2С Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-170.01 Двигатель: модель Д-180.111-1 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 14480 Конструкционная масса, 17000 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 5500х3240х3240 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Очерский машиностроительный завод», ОАО «Октябрьский завод «Нефтемаш» |  |

| Бульдозер УРБ-10М.01.10Я Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-180.111-1 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 14480 Конструкционная масса, 14650 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6250х3200х3100 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Уральский машиностроительный завод» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер Б 100 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Cummins 6ВТА5.9-С165 мощность, кВт (л.с.) 121(165) объем, см3 5900 Конструкционная масса, 16500 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6100х3240х3150 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ЗАО «Дормаш» |  |
| Бульдозер ДЗ-130 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-440-1 мощность, кВт (л.с.) 93(127) объем, см3 7430 Конструкционная масса, 7800 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 5030х2520х2923 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Павлодарский тракторный завод» |  |

| Бульдозер ДЗ-162 Вид движителя гусеничный Базовый трактор ДТ-75 Двигатель: модель А-41 / Д-440-1 мощность, кВт (л.с.) 84(114) / 69(94) объем, см3 7430 / 7430 Конструкционная масса, 6800 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 4980х2520х2650 Категория самоходной машины Е Изготовитель – АО «Дормашкомплект» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер ДЗ-42 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-440-22 / СМД-18Н мощность, кВт (л.с.) 70(95) / 70(95) / 60(80) объем, см3 7430 / 6300 / 4830 Конструкционная масса, 7300 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 4650х2560х2710 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Волгоградский тракторный завод» |  |

Бульдозеры на пневмоколесном ходу

| Бульдозер ТК-25.02 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-850.10-01 мощность, кВт (л.с.) 382(520) объем, см3 25860 Конструкционная масса, 45000 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 9070х5050х4760 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |
| --- | --- |

| Бульдозер «Четра Б-11» Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-234НД4-1 мощность, кВт (л.с.) 175(238) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 20000 Конструктивная скорость, км/ч 34,8 Габаритные размеры, мм 7570х3875х3910 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер БелАЗ-78231 / 7823 Вид движителя колесный Двигатель: модель Cummins КТА 19-С ЯМЗ-8424.10-06 мощность, кВт (л.с.) 365(490) / 312(425) объем, см3 19000 / 17240 Конструкционная масса, 51000 Конструктивная скорость, км/ч 32 Габаритные размеры, мм 10500х4800х4150 Категория самоходной машины D Изготовитель – ПО «БелАЗ» |  |
| Бульдозер МоАЗ-40486 / 40489 Вид движителя колесный Двигатель: модель Cummins М11С350 ЯМЗ-238Б мощность, кВт (л.с.) 261(350) / 220(300) объем, см3 14860 / 11000 Конструкционная масса, 30400 Конструктивная скорость, км/ч 46 Габаритные размеры, мм 9320х3300х3755 Категория самоходной машины D Изготовитель – ГП «МоАЗ» |  |

| Бульдозер К-702 МВА УДМ2 Вид движителя колесный Базовая машина К-700А Двигатель: модель ЯМЗ-238НДЗ мощность, кВт (л.с.) 173(235) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 23000 Конструктивная скорость, км/ч 39 Габаритные размеры, мм 10250х3360х3785 Категория самоходной машины D Изготовитель – ЗАО «Петербургский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер К-702 МБА-01БКУ Вид движителя колесный Базовая машина К-702 Двигатель: модель ЯМЗ-238НДЗ мощность, кВт (л.с.) 173(235) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 20800 Конструктивная скорость, км/ч 39 Габаритные размеры, мм 8600х2975х3735 Категория самоходной машины D Изготовитель – ЗАО «Петербургский тракторный завод» |  |
| Бульдозер (путепрокладчик) ПКТ-2 Вид движителя колесный Базовая машина КЗКТ-538ДП Двигатель: модель Д-12А-375 мощность, кВт (л.с.) 275(374) объем, см3 38800 Конструкционная масса, 23000 Конструктивная скорость, км/ч 45 Габаритные размеры, мм 8760х3400х3180 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Курганский завод колесных тягачей «Русич» |  |

| Бульдозер К-700А-БК Вид движителя колесный Базовая машина К-700А Двигатель: модель ЯМЗ-238НДЗ мощность, кВт (л.с.) 173(235) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 16650 Конструктивная скорость, км/ч 21 Габаритные размеры, мм 7570х3620х3840 Категория самоходной машины D Изготовитель – ЗАО «Титран-Вепс» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер К-700Т-06-БК Вид движителя колесный Базовая машина К-700Т-06 Двигатель: модель ЯМЗ-238НДЗ мощность, кВт (л.с.) 173(235) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 14650 Конструктивная скорость, км/ч 21 Габаритные размеры, мм 7570х3620х3840 Категория самоходной машины D Изготовитель – ЗАО «Титран-Вепс» |  |
| Бульдозер «Амкодор-872» Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-240М2 мощность, кВт (л.с.) 265(360) объем, см3 22300 Конструкционная масса, 27000 Конструктивная скорость, км/ч 36 Габаритные размеры, мм 11640х3080х4050 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |

| Бульдозер ДМ-15 Вид движителя колесный Базовая машина К-701Т / К-703М Двигатель: модель ЯМЗ-238НД3 /НД5 мощность, кВт (л.с.) 173(235) / 220(300) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 16150 Конструктивная скорость, км/ч 24 Габаритные размеры, мм 8200х3750х3750 Категория самоходной машины D Изготовитель – ЗАО «Спецстроймаш» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер БКП К-701ЗСТ Вид движителя колесный Базовая машина К-701-02 Двигатель: модель ЯМЗ-238НД3 / ЯМЗ-238М2 мощность, кВт (л.с.) 173(235) / 220(300) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 13400 Конструктивная скорость, км/ч 33,8 Габаритные размеры, мм 7400х2850х3685 Категория самоходной машины D Изготовитель – ООО «Завод спецтехники» |  |
| Бульдозер БК-1 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-236Н мощность, кВт (л.с.) 169(230) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 17100 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 7250х3800х3570 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |

| Бульдозер Т-150КД-09 Вид движителя колесный Базовая машина Т-150К Двигатель: модель ЯМЗ-236Д / ЯМЗ-238М2 / Д-260.4 мощность, кВт (л.с.) 129(175) / 176(240) / 154(210) объем, см3 11150 / 14860 / 7120 Конструкционная масса, 8005 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 8150х2520х3165 Категория самоходной машины D Изготовитель – ЗАО «Харьковский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер Т-150КД / Т-150КД-05 Вид движителя колесный Базовая машина Т-150К Двигатель: модель СМД-62 мощность, кВт (л.с.) 129(175) объем, см3 9150 Конструкционная масса, 8950 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 8150х2520х3120 Категория самоходной машины D Изготовитель – ЗАО «Харьковский тракторный завод» |  |
| Бульдозер УМ-72 Вид движителя колесный Базовый трактор ЗТМ-60Л Двигатель: модель Д-65И мощность, кВт (л.с.) 45,6(62) объем, см3 4940 Конструкционная масса, 4460 Конструктивная скорость, км/ч 24 Габаритные размеры,мм 5065х2000х2730 Категория самоходной машины С Изготовитель – ГУПО «Омсктрансмаш» |  |

| Бульдозер ДЗ-82 Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82.1 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(81) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 4730 Конструктивная скорость, км/ч 33 Габаритные размеры, мм 5100х2556х2470 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Михневский ремонтно-механический завод» |  |
| --- | --- |
| Бульдозер ДЗ-60 Вид движителя колесный Базовый трактор ЛТЗ-60АБ Двигатель: модель Д-248 мощность, кВт (л.с.) 44(60) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 4080 Конструктивная скорость, км/ч 30 Габаритные размеры, мм 4850х2520х2560 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Михневский ремонтно-механический завод» |  |

Асфальтоукладчики

| Асфальтоукладчик Асф-Г-4-01 / 02 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-260.2 мощность, кВт (л.с.) 95(130) объем, см3 7120 Конструкционная масса, 20000 Конструктивная скорость, км/ч 3 Габаритные размеры, мм 6500х2500х3900 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| --- | --- |

| Асфальтоукладчик Асф-К-3-04 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.2 мощность, кВт (л.с.) 95(130) объем, см3 7120 Конструкционная масса, 20000 Конструктивная скорость, км/ч 16 Габаритные размеры, мм 6800х3200х4000 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| --- | --- |
| Асфальтоукладчик Асф-К-4-02 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.2 мощность, кВт (л.с.) 95(130) объем, см3 7120 Конструкционная масса, 20000 Конструктивная скорость, км/ч 16 Габаритные размеры, мм 6800х3200х4000 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| Асфальтоукладчик ДС-191.504 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.2 / Д-245 мощность, кВт (л.с.) 90,4(123) / 74(100) объем, см3 7120 / 4750 Конструкционная масса, 20000 Конструктивная скорость, км/ч 18 Габаритные размеры, мм 7600х3200х3700 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |

| Асфальтоукладчик ДС-191.506.01 / 02 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.2 / Д-245 мощность, кВт (л.с.) 90,4(123) / 74(100) объем, см3 7120 / 4750 Конструкционная масса, 20000 Конструктивная скорость, км/ч 18 Габаритные размеры, мм 7600х3200х3700 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| --- | --- |
| Асфальтоукладчик Асф-К-3-03 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.2 мощность, кВт (л.с.) 95(130) объем, см3 7120 Конструкционная масса, 18500 Конструктивная скорость, км/ч 16 Габаритные размеры, мм 6800х2500х3700 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| Асфальтоукладчик Дс-181 / дс-181-02 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 19000 Конструктивная скорость, км/ч 15 Габаритные размеры, мм 7400Х3230Х4200 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |

| Асфальтоукладчик Асф-К-4-03 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 18000 Конструктивная скорость, км/ч 16 Габаритные размеры, мм 6900х3250х4000 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| --- | --- |
| Асфальтоукладчик Асф-К-2-05 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 18000 Конструктивная скорость, км/ч 14 Габаритные размеры, мм 6800х3504х4000 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| Асфальтоукладчик Асф-К-4-04 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 16500 Конструктивная скорость, км/ч 14 Габаритные размеры, мм 6200х2500х3700 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |

| Асфальтоукладчик Асф-К-2-03 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 16500 Конструктивная скорость, км/ч 14 Габаритные размеры, мм 6200х2500х3700 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| --- | --- |
| Асфальтоукладчик Асф-К-2-04 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 14500 Конструктивная скорость, км/ч 18 Габаритные размеры, мм 6285х2530х3950 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| Асфальтоукладчик Асф-К-4-02-01 / Асф-К-3-03 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 13000 Конструктивная скорость, км/ч 16 Габаритные размеры, мм 6800х3200х3700 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |

| Асфальтоукладчик Асф-К-4-01 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(82) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 13000 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6050х2350х3650 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| --- | --- |
| Асфальтоукладчик Асф-К-2-02 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(82) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 13000 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6050х2350х3650 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| Асфальтоукладчик СД-404Б-02 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-236 мощность, кВт (л.с.) 136(185) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 17500 Конструктивная скорость, км/ч 17 Габаритные размеры, мм 7200х3100х3600 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Дороги России» |  |

| Асфальтоукладчик Асф-К-3-02 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.1.112 мощность, кВт (л.с.) 114(155) объем, см3 7120 Конструкционная масса, 16500 Конструктивная скорость, км/ч 16 Габаритные размеры, мм 6700х2530х3950 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Брянский арсенал» |  |
| --- | --- |

Катки дорожные

| Каток вибрационный К-703М-ВК / К-703М(А)-ВК Вид движителя колесный Базовый трактор К-703М(А) Двигатель: модель ЯМЗ-8481.10 / ЯМЗ-238НДЗ-1 мощность, кВт (л.с.) 275(350) / 173(235) объем, см3 17240 / 14860 Конструкционная масса, 24900 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 7760х3340х3735 Категория самоходной машины D Изготовитель – ЗАО « Петербургский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Каток комбинированный ВК-24 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-236Н мощность, кВт (л.с.) 169(230) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 23000 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 6735х3135х3385 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |

| Каток самоходный МоАЗ-6442-9890 Вид движителя колесный Базовый тягач МоАЗ-6442 Двигатель: модель ЯМЗ-238АМ2 мощность, кВт (л.с.) 165(225) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 30000 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 9625х3050х3365 Категория самоходной машины D Изготовитель – «МоАЗ» |  |
| --- | --- |
| Каток вибрационный ТВ-100 Вид движителя колесный Двигатель: модель Perkins 1104TA мощность, кВт (л.с.) 90(123) объем, см3 4400 Конструкционная масса, 9000 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 4200х1890х3000 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Завод самоходной техники» |  |
| Каток вибрационный грунтовый W-1103 Вид движителя колесный Двигатель: модель Cummins 6В5.9-С мощность, кВт (л.с.) 85(115) объем, см3 5910 Конструкционная масса, 11000 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 5500х2250х3140 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Саста» |  |

| Каток уплотнитель РЭМ-25 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-238Б мощность, кВт (л.с.) 220(300) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 25000 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 7100х3300х4150 Категория самоходной машины D Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| --- | --- |
| Каток вибрационный для грунта RV-15DT Вид движителя колесный Двигатель: модель Deutz BF6M мощность, кВт (л.с.) 129(175) объем, см3 7140 Конструкционная масса, 14500 Конструктивная скорость, км/ч 13 Габаритные размеры, мм 6200х2300х3000 Категория самоходной машины D Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| Каток вибрационный ДУ=58 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-236Г мощность, кВт (л.с.) 110(150) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 14000 Конструктивная скорость, км/ч 5,5 Габаритные размеры, мм 6000х3350х3200 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |

| Каток вибрационный ДУ=62 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-236Г мощность, кВт (л.с.) 110(150) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 14000 Конструктивная скорость, км/ч 5,5 Габаритные размеры, мм 6000х3350х3200 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| --- | --- |
| Каток вибрационный комбинированный ДУ=84 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-236Г1 мощность, кВт (л.с.) 110(150) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 14000 Конструктивная скорость, км/ч 8 Габаритные размеры, мм 6000х2400х3200 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| Каток вибрационный для грунта ДУ=85 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-236Г1 мощность, кВт (л.с.) 110(150) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 13000 Конструктивная скорость, км/ч 8 Габаритные размеры, мм 6000х2400х3200 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |

| Каток пневмоколесный ДУ-101 Вид движителя колесный Двигатель: модель ЯМЗ-236 мощность, кВт (л.с.) 110(150) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 11000 Конструктивная скорость, км/ч 18 Габаритные размеры, мм 6400х2200х3200 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| --- | --- |
| Каток вибрационный ДУ-98 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 / Д-243 мощность, кВт (л.с.) 72(98) / 57(78) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 11500 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 3920х2200х3500 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| Каток вибрационный комбинированный ДУ-99 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 / Д-243 мощность, кВт (л.с.) 72(98) / 57(78) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 10500 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 3920х2200х3500 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |

| Каток пневмоколесный ДУ-100 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 / Д-243 мощность, кВт (л.с.) 72(98) / 57(78) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 8000 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 4800х2200х3500 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| --- | --- |
| Каток вибрационный ДУ-63 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 57(77) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 11500 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 3920х2200х3500 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| Каток вибрационный ДУ-64 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 57(77) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 10500 Конструктивная скорость, км/ч 7,5 Габаритные размеры, мм 3920х2200х3500 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |

| Каток вибрационный ДУ-49 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 57(77) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 10200 Конструктивная скорость, км/ч 8 Габаритные размеры, мм 6080х2070х3500 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| --- | --- |
| Каток вибрационный ДУ-74 / ДУ-74-1Б Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 57(77) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 9000 / 9700 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 5000/5600х2000х2800 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| Каток вибрационный ДУ-96 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 57(77) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 7800 Конструктивная скорость, км/ч 8 Габаритные размеры, мм 4050х1850х3050 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |

| Каток вибрационный ДУ-97 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 57(77) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 7600 Конструктивная скорость, км/ч 8 Габаритные размеры, мм 4050х1820х3050 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| --- | --- |
| Каток вибрационный ДУ-47Б Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 57(77) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 7000 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 4790х1800х3250 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| Каток вибрационный ДУ-111 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243-86 мощность, кВт (л.с.) 57(77) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 7000 Конструктивная скорость, км/ч 6,5 Габаритные размеры, мм 5000х2000х2700 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |

| Каток вибрационный ДУ-98-1 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-144-09 мощность, кВт (л.с.) 46(63) объем, см3 4150 Конструкционная масса, 8500 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 3920х2200х3500 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| --- | --- |
| Каток вибрационный ДУ-93 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-144 мощность, кВт (л.с.) 46(63) объем, см3 4150 Конструкционная масса, 8500 Конструктивная скорость, км/ч 7,5 Габаритные размеры, мм 4790х1800х2900 Категория самоходной машины С Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| Каток вибрационный ДУ-82 Вид движителя колесный Двигатель: модель Kubota D1703 мощность, кВт (л.с.) 25,7(35) объем, см3 2197 Конструкционная масса, 3500 Конструктивная скорость, км/ч 8,4 Габаритные размеры, мм 2950х1400х2900 Категория самоходной машины В Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |

| Каток вибрационный RV-1.5DD Вид движителя колесный Двигатель: модель Kubota D722Е мощность, кВт (л.с.) 14(19) объем, см3 720 Конструкционная масса, 1500 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 2200х1100х2550 Категория самоходной машины В Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| --- | --- |
| Каток вибрационный ДУ-106 Вид движителя колесный Двигатель: модель Kubota D722 мощность, кВт (л.с.) 12(16) объем, см3 720 Конструкционная масса, 1500 Конструктивная скорость, км/ч 6 Габаритные размеры, мм 2110х1100х2550 Категория самоходной машины В Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |
| Каток вибрационный ДУ-107 Вид движителя колесный Двигатель: модель Honda GX 390R1 мощность, кВт (л.с.) 9,6(13) объем, см3 389 Конструкционная масса, 1500 Конструктивная скорость, км/ч 3 Габаритные размеры, мм 2500х820х2500 Категория самоходной машины В Изготовитель – ЗАО «Раскат» |  |

| Каток вибрационный «Амкодор-6712» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 12000 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 5540х2318х3485 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| --- | --- |
| Каток вибрационный «Амкодор-6715» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-245 мощность, кВт (л.с.) 77(105) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 105000 Конструктивная скорость, км/ч 5 Габаритные размеры, мм 5700х2320х3420 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| Каток вибрационный «Амкодор-6622» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(81) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 10000 Конструктивная скорость, км/ч 12 Габаритные размеры, мм 4100х2200х3315 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |

| Каток комбинированный «Амкодор-6631» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(81) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 9200 Конструктивная скорость, км/ч 13 Габаритные размеры, мм 4100х2200х3315 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| --- | --- |
| Каток пневмошинный «Амкодор-6641» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(81) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 8000 Конструктивная скорость, км/ч 19 Габаритные размеры, мм 4560х2000х3315 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| Каток вибрационный ВА-252 (Амкодор-6222) Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-21А1 мощность, кВт (л.с.) 19(26) объем, см3 2080 Конструкционная масса, 2750 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 2350х1300х1700 Категория самоходной машины В Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |

| Каток вибрационный «Амкодор-6223» Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-120 мощность, кВт (л.с.) 18(25) объем, см3 2080 Конструкционная масса, 2700 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 2470х1420х2725 Категория самоходной машины В Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| --- | --- |
| Каток дорожный «Амкодор-6122» Вид движителя колесный Двигатель: модель Hatz 2G40 мощность, кВт (л.с.) 14(19) объем, см3 997 Конструкционная масса, 1600 Конструктивная скорость, км/ч 6 Габаритные размеры, мм 2160х1065х1835 Категория самоходной машины В Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| Каток вибрационный W-854-2 / W-854-2K Вид движителя колесный Двигатель: модель Deutz F4L912 мощность, кВт (л.с.) 54(86) объем, см3 3768 Конструкционная масса, 8950 Конструктивная скорость, км/ч 12 Габаритные размеры, мм 4140х2070х3000 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Саста» |  |

| Каток вибрационный СА-242К Вид движителя колесный Двигатель: модель Kubota D1403-ВВ-ЕС-1 мощность, кВт (л.с.) 21,3(29) объем, см3 1393 Конструкционная масса, 2500 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры,мм 2345х1290х1840 Категория самоходной машины В Изготовитель – ОАО «Саста» |  |
| --- | --- |
| Каток вибрационный ТВ-25.100 / 25.110 / 25.120 Вид движителя колесный Двигатель: модель Deutz 2008L03 мощность, кВт (л.с.) 17,9(24) объем, см3 1170 Конструкционная масса, 2250 / 2300 / 2350 Конструктивная скорость, км/ч 9 Габаритные размеры, мм 2380х1100/1200/1300х2300 Категория самоходной машины В Изготовитель – ЗАО «Завод самоходной дорожной техники» |  |
| Каток вибрационный ТВ-15.80 / 15.90 / 15.100 Вид движителя колесный Двигатель: модель Deutz 909L1 мощность, кВт (л.с.) 13,4(18) объем, см3 709 Конструкционная масса, 1250 / 1300 / 1350 Конструктивная скорость, км/ч 9 Габаритные размеры, мм 2380х900/1000/1100х2250 Категория самоходной машины В Изготовитель – ЗАО «Завод самоходной дорожной техники» |  |

| Каток дорожный вибрационный ДУ-95-2 Вид движителя колесный Двигатель: модель ТМЗ-450Д/90ДГ Vanguard 11HP мощность, кВт (л.с.) 8(11) объем, см3 454 / 337 Конструкционная масса, 1350 Конструктивная скорость, км/ч 3,6-6 Габаритные размеры, мм 2470х890х1540 Категория самоходной машины В Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| --- | --- |
| Каток дорожный вибрационный КВД-1-1,5-01 / 02 Вид движителя колесный Двигатель: модель ТМЗ-450Д/90ДГ Vanguard 11HP мощность, кВт (л.с.) 8(11) объем, см3 454 / 337 Конструкционная масса, 1350 Конструктивная скорость, км/ч 3,6-6 Габаритные размеры, мм 2470х890х1550 Категория самоходной машины В Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| Каток дорожный ДУ-108 Вид движителя колесный Двигатель: модель Honda GX270 мощность, кВт (л.с.) 6,6(9) объем, см3 270 Конструкционная масса, 980 Конструктивная скорость, км/ч 6 Габаритные размеры, мм 2110х1060х1420 Категория самоходной машины В Изготовитель – ООО «ПКФ «Ругрейд» |  |

| Каток вибрационный ДУ-54 Вид движителя колесный Двигатель: модель ТМЗ-450Д мощность, кВт (л.с.) 5,9(8) объем, см3 454 Конструкционная масса, 1400 Конструктивная скорость, км/ч 3 Габаритные размеры, мм 2800х1100х2200 Категория самоходной машины В Изготовитель – ОАО «Стройдормаш» |  |
| --- | --- |

Фрезы дорожные

| Фреза дорожная ФДХС-1000-01 Вид движителя колесный Двигатель: модель Deutz DF6M1013CP мощность, кВт (л.с.) 182(247) объем, см3 7140 Конструкционная масса, 14250 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 11450х2700х3380 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Брянский арсенал» |  |
| --- | --- |
| Фреза дорожная ДС-197 Вид движителя колесный Двигатель: модель Д-260.4 мощность, кВт (л.с.) 154(210) объем, см3 7120 Конструкционная масса, 13000 Конструктивная скорость, км/ч 5 Габаритные размеры, мм 11000х2780х3680 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Брянский арсенал» |  |
| Фреза дорожная МДФ Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(82) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 5400 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 5950х2370х2760 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Михневский РМЗ» |  |
| Машина дорожная УДМ 82-03 Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(82) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 5400 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 4650х2194х2760 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Михневский РМЗ» |  |
| Фреза дорожная ФДН-500 Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(82) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 5400 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 5560х2240х2765 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Михневский РМЗ» |  |

| Машина фрезерная «Амкодор-8047А-01» / «Амкодор-8047А-02» Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(82) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 5500 / 5135 Конструктивная скорость, км/ч 18 Габаритные размеры, мм 5880х2275х2725 / 5180х2500х2725 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| --- | --- |

Траншеекопатели

| Экскаватор траншейный ЭТР-254А Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-8423.10 мощность, кВт (л.с.) 257(350) объем, см3 17240 Конструкционная масса, 49500 Конструктивная скорость, км/ч 5,7 Габаритные размеры, мм 14020х3200х4770 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| --- | --- |
| Экскаватор - дреноукладчик ДУ-4003 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-238Д мощность, кВт (л.с.) 243(330) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 28000 Конструктивная скорость, км/ч 3,5 Габаритные размеры, мм 14760х3450х5300 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |

| Экскаватор траншейный ЭТЦ-250 Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Д-260.4 мощность, кВт (л.с.) 154(210) объем, см3 7120 Конструкционная масса, 14750 Конструктивная скорость, км/ч 3,6 Габаритные размеры, мм 8600х2500х2700 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| --- | --- |
| Экскаватор траншейный роторный ЭТР-223А / ЭТР-224А Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-10 Двигатель: модель Д-160 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 13530 Конструкционная масса, 33500 / 31020 Конструктивная скорость, км/ч 4,2 Габаритные размеры, мм 11500х3200х4400 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Ирмаш» |  |
| Машина баровая с двумя режущими органами БР-00 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-170М1.01 Двигатель: модель Д-160 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 13530 Конструкционная масса, 20240 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 9400х3200х3130 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Михневский РМЗ» |  |

| Машина баровая с одним режущим органом БР-01 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-170М1.01 Двигатель: модель Д-160 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 13530 Конструкционная масса, 19300 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 9400х3200х3130 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Михневский РМЗ» |  |
| --- | --- |
| Экскаватор цепной траншейный ЭТЦ-75У Вид движителя гусеничный Базовый трактор ДТ-75 Двигатель: модель А-41 мощность, кВт (л.с.) 69(94) объем, см3 7430 Конструкционная масса, 9280 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6900х2520х3040 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Михневский РМЗ» |  |
| Машина землеройная цепная МЗЦ-75 Вид движителя гусеничный Базовый трактор ДТ-75 Двигатель: модель А-41 мощность, кВт (л.с.) 69(94) объем, см3 7430 Конструкционная масса, 8105 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 6800х2520х2940 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Михневский РМЗ» |  |

| Баровая грунторезная машина БГМ-1 / БГМ-2 / БГМ-2У Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(82) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 6500 / 6605 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 6650х2060х2765 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Михневский РМЗ» |  |
| --- | --- |
| Агрегат траншейный АТМ.00.00.000 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-170 Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 14480 Конструкционная масса, 20879 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 10530х3200х3180 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский завод коммунального машиностроения» |  |
| Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-2086 Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82.1 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(82) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 6350 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 7900х2240х3200 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Челябинский завод коммунального машиностроения» |  |

| Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-205 Вид движителя гусеничный Базовый трактор ДТ-75 Двигатель: модель А-41И мощность, кВт (л.с.) 66(90) объем, см3 7430 Конструкционная масса, 9250 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 7900х2240х3200 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ФГУП «Дмитровский экскаваторный завод» |  |
| --- | --- |
| Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-205 Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-1221 Двигатель: модель Д-260.2 мощность, кВт (л.с.) 95(130) объем, см3 7120 Конструкционная масса, 8600 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 7500х2290х3100 Категория самоходной машины С Изготовитель – ФГУП «Дмитровский экскаваторный завод» |  |
| Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-1609 / 1609БД Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-1221 /МТЗ-82 Двигатель: модель Д-260.2 / Д-243 мощность, кВт (л.с.) 95(130) / 60(82) объем, см3 7120 / 4750 Конструкционная масса, 8600 / 6500 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 6690х2290х3060 Категория самоходной машины С Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |

| Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ-150 Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82.1 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(82) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 5170 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 5650х2560х2900 Категория самоходной машины С Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод», ОАО «Дорэлектромаш» |  |
| --- | --- |
| Погрузчик-экскаватор цепной «Амкодор-91» (ДЗ-133ЭЦ) Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82 / МТЗ-920 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(82) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 5900 Конструктивная скорость, км/ч 18 Габаритные размеры, мм 7700х2270х2725 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-1616 Вид движителя колесный Базовый трактор ЗТМ-82С Двигатель: модель Д-65НТ мощность, кВт (л.с.) 59(80) объем, см3 4940 Конструкционная масса, 7000 Конструктивная скорость, км/ч 21 Габаритные размеры, мм 5500х2300х3200 Категория самоходной машины С Изготовитель – ГУПО «Омсктрансмаш» |  |

| Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-160 Вид движителя колесный Базовый трактор ЛТЗ-60АВ Двигатель: модель Д-65М1Л мощность, кВт (л.с.) 44(60) объем, см3 4940 Конструкционная масса, 6200 Конструктивная скорость, км/ч 30 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Липецкий тракторный завод» |  |
| --- | --- |

Трубоукладчики

| Кран-трубоукладчик ТГ-503Я / 503К (Четра 503) Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-850.10 / Cummins KTTA-19C мощность, кВт (л.с.) 382(520) / 353(480) объем, см3 25860 / 19900 Конструкционная масса, 69000 Конструктивная скорость, км/ч 12 Габаритные размеры, мм 6280х5730х10070 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |
| --- | --- |
| Кран-трубоукладчик ТГ-501Я / 501К Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-850.10 / Cummins KTTA-19C мощность, кВт (л.с.) 382(520) / 353(480) объем, см3 25860 / 19900 Конструкционная масса, 69000 Конструктивная скорость, км/ч 12 Габаритные размеры, мм 6280х5730х10070 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |

| Трубоукладчик ТГ-502АХЛ Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-330 Двигатель: модель 8ДВТ-330А мощность, кВт (л.с.) 250(340) объем, см3 22600 Конструкционная масса, 68000 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 6800х8450х10300 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |
| --- | --- |
| Трубоукладчик ТГ-301К / 301Я Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-238Д / Cummins М11-С330 мощность, кВт (л.с.) 232(315) / 228(303) объем, см3 14860 / 10800 Конструкционная масса, 44000 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 5225х6265х8400 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |
| Трубоукладчик ТГ-221Я / 221КМ Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-238НЛ-4 / Cummins М11-С260 мощность, кВт (л.с.) 175(238) / 180(245) объем, см3 14860 / 10800 Конструкционная масса, 32500 Конструктивная скорость, км/ч 10,7 Габаритные размеры, мм 4880х6736х7165 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |

| Трубоукладчик ТГ-121Я (Четра 121) Вид движителя гусеничный Двигатель: модель ЯМЗ-236ДК-7 мощность, кВт (л.с.) 127(172) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 22500 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 4718х3620х7660 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Промтрактор» |  |
| --- | --- |
| Трубоукладчик ТГ-321К / 321Я Вид движителя гусеничный Двигатель: модель Cummins КТТА-19Е / ТМЗ-8522.10 мощность, кВт (л.с.) 279(379) / 279(379) объем, см3 18850 / 17240 Конструкционная масса, 50950 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 5640х5700х8000 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| Трубоукладчик ТГ402 Вид движителя гусеничный Базовый трактор ДЭТ-350 Двигатель: модель В-35ИН мощность, кВт (л.с.) 257(350) объем, см3 38880 Конструкционная масса, 58500 Конструктивная скорость, км/ч 16 Габаритные размеры, мм 6865х5000х8500 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |

| Трубоукладчик ТР 20.27.06 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-10МБ.0121-5 Двигатель: модель ЯМЗ-236Н-3 мощность, кВт (л.с.) 140(190) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 30230 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 4795х5500х9700 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Трубоукладчик ТР 12.27.06 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-10МБ.0121-5 Двигатель: модель ЯМЗ-236Н-3 мощность, кВт (л.с.) 140(190) объем, см3 11150 Конструкционная масса, 26550 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 4795х5500х9700 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| Трубоукладчик ТР 20.19.01 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-10Б.0121 Двигатель: модель Д-180.001-1 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, 29550 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 4795х5500х7640 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |

| Трубоукладчик ТР 20.01.01 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-170М1Б.01 Двигатель: модель Д-160.03 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, 29530 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 4795х5500х7640 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Челябинский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Трубоукладчик ТГ-163 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-170М1Б.01 Двигатель: модель Д-160.11 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, 27000 Конструктивная скорость, км/ч 10,9 Габаритные размеры, мм 4748х5341х7770 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Завод «Строймаш» |  |
| Трубоукладчик ТБ-2 Вид движителя гусеничный Базовый трактор ДЗ-42 Двигатель: модель Д-440 /А-41 мощность, кВт (л.с.) 70(95) объем, см3 7430 Конструкционная масса, 8200 Конструктивная скорость, км/ч 11 Габаритные размеры, мм 4560х3660х4350 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» |  |

| Трубоукладчик ТБ-4 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-170БМ.01 Двигатель: модель Д-180.001-1 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, 26300 Конструктивная скорость, км/ч 8,4 Габаритные размеры, мм 4748х3500х3160 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Березовский РМЗ» |  |
| --- | --- |
| Трубоукладчик ТБ-3 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-170БМ.01 Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, 25300 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 4750х3500х3160 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Березовский РМЗ» |  |
| Трубоукладчик ОМТ-16 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-170БМ.01 Двигатель: модель Д-180 мощность, кВт (л.с.) 132(180) объем, см3 14480 Конструкционная масса, 24350 Конструктивная скорость, км/ч 7 Габаритные размеры, мм 4600х5500х7640 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Березовский РМЗ» |  |

| Трубоукладчик ТБГ-20 Вид движителя гусеничный Базовый трактор Т-10Б.2121-2 Двигатель: модель Д-160.11 мощность, кВт (л.с.) 125(170) объем, см3 13530 Конструкционная масса, 27000 Конструктивная скорость, км/ч 10 Габаритные размеры, мм 4785х3520х8185 Категория самоходной машины Е Изготовитель – ООО «Березовский РМЗ» |  |
| --- | --- |

Коммунальные машины

| Машина аэродромная уборочная «Амкодор 9561 (ДЭ-235) Вид движителя колесный Базовое шасси МоАЗ-6442 Двигатель: модель ЯМЗ-238АМ2 мощность, кВт (л.с.) 165(225) объем, см3 14860 Конструкционная масса, 31900 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 15520х3200х3550 Категория самоходной машины D Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| --- | --- |
| Тротуароуборочная машина ТО-18Б Вид движителя колесный Базовое шасси Амкодор-333 Двигатель: модель Д-260.2 мощность, кВт (л.с.) 95(130) объем, см3 7120 Конструкционная масса, 10700 Конструктивная скорость, км/ч 37 Габаритные размеры, мм 7300х2750х3350 Категория самоходной машины С Изготовитель – ОАО «Амкодор» |  |
| Уборочно-погрузочная машина МУП-351 Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82.1 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(81) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 5460 Конструктивная скорость, км/ч 33 Габаритные размеры, мм 7415х2200х2920 Категория самоходной машины С Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |
| Уборочная машина «Беларус» 82МК Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82.1 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(81) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 4800 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 5900х2500х2990 Категория самоходной машины С Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |
| Тротуароуборочная машина УМТ-80 Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82.1 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(81) объем, см3 4750 Конструкционная масса, 4260 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 6500х2560х2940 Категория самоходной машины С Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |

| Уборочно-погрузочная машина 320МУП Вид движителя колесный Базовый трактор «Беларус 320» Двигатель: модель LDW 1503 CHD мощность, кВт (л.с.) 24(33) объем, см3 1551 Конструкционная масса, 2025 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 5335х1800х2320 Категория самоходной машины В Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |
| --- | --- |
| Машина уборочная 320МК Вид движителя колесный Базовый трактор «Беларус 320» Двигатель: модель LDW 1503 CHD мощность, кВт (л.с.) 24(33) объем, см3 1551 Конструкционная масса, 1800 Конструктивная скорость, км/ч 25 Габаритные размеры, мм 4500х1800х2320 Категория самоходной машины В Изготовитель – ПО «Минский тракторный завод» |  |
| Уборочно-погрузочная машина ПФС-0,75 БКУ / КО-707-1 Вид движителя колесный Базовый трактор МТЗ-82.1 Двигатель: модель Д-243 мощность, кВт (л.с.) 60(81) объем, см3 4750 Конструктивная скорость, км/ч 20 Габаритные размеры, мм 5500х2850х2224 Категория самоходной машины С Изготовители – ОАО «Сальсксельмаш», ОАО «Михневский РМЗ» |  |